ПЕРСПЕКТИВНОЕ АВИАЦИОННОЕ И ПРОТИВОАВИАЦИОННОЕ ВООРУЖЕНИЕ

Набиуллин А. Р.

ИФОХ НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Современные боевые действия предполагают активное применение авиации. Защитой должны являться средства ПВО, однако необходимо отдавать отчёт, что непреодолимого ПВО на сегодняшний день не существует.

В статье рассмотрены наиболее уязвимые элементы современной системы ПВО и предложены варианты улучшения их боевой стабильности. Предлагается схема создания радарного поля путём размещения излучателей и приёмников электромагнитного излучения на аэростатах. Аэростаты просты и технологичны в изготовлении, имеют малую стоимость и высокую скорость восполнения потерь. Излучающие и приёмные элементы предлагается располагать на материале аэростата, в качестве полезной нагрузки – блок с запасом топлива, генератором и приёмно-передающим устройством. При размещении на аэростатах ракет класса “воздух-воздух” формируются боевые модули, интегрированные в единую сеть ПВО.

Предложена техника локального блокирования полётов реактивных самолётов. Основным поражающим элементом являются размещённые на различной высоте воздушные мины, заряд которых срабатывает при попадании в камеру сгорания реактивного самолёта. Повреждение стенки камеры сгорания ведёт к её прогоранию и пожару двигателя.

Предложено дешёвое и технологичное вооружение для подавления радаров системы ПВО, основанное на комбинации аэростата как средства доставки и противорадарной ракеты малой дальности.

Предложена принципиальная схема размещения перспективного электрокинетического вооружения в современных самолётах. Проведён первичный расчёт обеспечения системы энергией. Рассмотрены вопросы характеристик снаряда и тактики применения вооружения в воздушном бою на малых дистанциях.

Изложенные в работе материалы могут служить в разработке концепций перспективного вооружения и тактики его применения. Электрокинетическое вооружение воздушного базирования является новым вариантом средства поражения универсального назначения.