### Характеристики модели высокочастотного ионного двигателя с ускорением ионов скачком потенциала двойного слоя

### Петров А.К.

Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова,

г. Москва, Россия

В настоящее время в литературе большое внимание уделяется исследованию потенциальных возможностей геликонного ионного двигателя, предложенного К.Чарльз и Р.В.Босвеллом [1]. Рабочий процесс двигателя основан на ВЧ индуктивном разряде, помещенном во внешнее магнитное поле. Для поддержания высокоплотной плазмы используется явление резонансного поглощения ВЧ мощности плазмой в силу возбуждения связанных геликонных и косых ленгмюровских волн [2-3]. Формирование и ускорение ионного пучка происходит благодаря падению потенциала в двойном слое, образующемся на границе газоразрядной (ГРК) и вакуумной камер при наличии внешнего магнитного поля [4]. Значения плотности плазмы  для геликонного источника ионов составляют 1012-1013см-3 при ВЧ мощности 1кВт и расходе газа 30см3/мин. Средняя энергия ионов составляет порядка 60eV [5-6].

В настоящей работе представлены результаты испытания моделей высокочастотного индуктивного ионного двигателя, в котором также как и в работах К.Чарльз и Р.В. Босвелла ускорение ионов осуществлялось скачком падения в двойном слое, возникающем на выходе ионного двигателя.

Целью работы является исследование закономерностей возникновения двойного слоя и возможности управления скачком потенциала двойного слоя при наложении на индуктивный ВЧ разряд внешнего однородного, сходящегося и расходящегося магнитного поля, изменения диаметра и длины выходного канала двигателя, а также введения дополнительного электрода, формирующего емкостную ветвь разряда. Измерения проводились в аргоне, расход аргона изменялся в диапазоне 6 – 50 см3/мин. Рабочая частота равнялась 13.56МГц, диапазон рассмотренных мощностей составлял 30-300Вт.

Результаты испытаний моделей двигателя показали, что наличие расходящегося внешнего магнитного поля, сужения на выходе газоразрядной камеры двигателя ведут к увеличению средней энергии ионов пучка. Чем уже и длиннее выходной канал, тем выше энергия ускоренных ионов. Идея увеличения изменения потенциала на выходе двигателя за счет появления дополнительного квазистационарного скачка потенциала, была экспериментально подтверждена со средним улучшением в 20-60эВ. Показана возможность создания эффективного прототипа ионного  двигателя с гибкими возможностями независимого контроля параметров. Подобное устройство способно изменять энергию ионов пучка от 10 до 300эВ и ионный ток – от 0 до 250мкА/см2.

ЛИТЕРАТУРА

[1]	Charles C, Boswell RW «Current-free double-layer formation in a high-density helicon discharge». Appl.Phys.Lett. 2003 MAR; 82(9):1356-8. [English]

[2]	Arnush D «The role of Trivelpiece-Gould waves in antenna coupling to helicon waves». Phys.of Plas. 2000 JUL; 7(7):3042-50. [English]

[3]	Blackwell DD, Madziwa TG, Arnush D, Chen FF «Evidence for Trivelpiece-Gould modes in a Helicon discharge».  Phys.Rev.Lett.. 2002 APR; 88(14). [English]

[4]	Charles C, Boswell RW «Laboratory evidence of a supersonic ion beam generated by a current-free "helicon" double-layer». Phys. of Plas.. 2004 APR 2004; 11(4):1706-14. [English]

[5]	Charles C «Plasmas for spacecraft propulsion». J.Phys.D-App.Phys. 2009 AUG; 42(16). [English]

[6]	Charles C, Boswell RW, Takahashi K «Investigation of radiofrequency plasma sources for space travel». Plas.Phys.Contr.Fus. 2012 DEC;54(12). [English]