СТРУКТУРА КОМПЛЕКСА ПОЛУНАТУРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ОТРАБОТКИ БОРТОВЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ С ПРОСТРАНСТВЕННЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ОТРАЖАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ РАДИОКОНТРАСТНЫХ ОБЪЕКТОВ

С.И. Сычев, Н.В. Хамаев

ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»,

Королёв, Россия

Требования к тактико-техническим характеристикам перспективного разрабатываемого вооружения при существенном ограничении в ресурсах на разработку и испытания, а также ограничениями накладываемым испытательным полигоном возможно выполнить только отработкой на современных создаваемых комплексах полунатурного моделирования.

Для комбинированных активно-пассивных бортовых систем управления (БСУ) перспективного вооружения разрабатывается комплекс полунатурного моделирования (КПМ) с формированием сложной фоноцелевой обстановки (ФЦО), позволяющей отработать:

- обнаружение, селекцию и сопровождение радиоконтрастных целей (РКЦ) в условиях радиоэлектронного противодействия;

- обнаружение, селекцию и сопровождение радиоизлучающих целей (РИЦ) в условиях радиоэлектронного противодействия;

наведения на заданную область радиоконтрастной цели.

Разрабатываемый комплекс полунатурного моделирования позволит сымитировать:

- группу кораблей с радиолокационными станциями и станциями активных помех;

- пассивные помехи тина облаков дипольных отражателей  и надувных уголковых отражателей;

- корабли, находящиеся в близи береговой черты;

- наземные РКЦ, в т.ч. многоэлементные расположенные в районах портов и военно-морских баз;

- наземные радиолокационные станции;

- пространственное распределение отражающих элементов РКЦ.

Таким образом ФЦО при отработке перспективного разрабатываемого вооружения на комплекс полунатурного моделирования будет близка к реальной и в т.ч. позволит моделировать условия не воспроизводимые на полигонах.

Предложенный КПМ позволит в лабораторных условиях отработать БСУ перспективного разрабатываемого вооружения  и сократить объем натурных испытаний.